„Think“ – E-Fahrzeug

Technische Daten

Leistung

Höchstgeschwindigkeit 100 km/h

Beschleunigung 0-50 km/h 6,5 Sekunden

Beschleunigung 0-80 km/h 16 Sekunden

Übliche Ladezeiten, Standard-Elektroanschluss:

0-100% Ladezustand rund 13 Stunden, 230 VAC / 14 A

0-80% Ladezustand rund 9,5 Stunden, 230 VAC / 14 A

Reichweite IEC * 170 km (Sommerreifen, ohne Heizung)

Reichweite FUDS ** 180 km (Sommerreifen, ohne Heizung)

Reichweite EU UDC *** 203 km

Dimensionen

Länge: 3120 mm

Breite: 1604 mm

Höhe: 1548 mm

Radstand: 1970 mm

Reifen: 165/65 x 14

Wendeumfang: 9 m (Wendekreis: 4,5 m)

Gewicht

Batteriegewicht: 245 – 260 kg

Gesamtgewicht des Fahrzeugs: 1397 kg

Ladekapazität: 284 kg

Batterien

MES DEA – Zebra, 28,3 kWh Sodium; Enerdel, LI-Ion; A 123, LI-Ion

Antrieb

Motor: 3 Phasen Asynchroner Elektromotor

Maximale Kraft, normal: 30 kW

*Europäischer Standard zur Berechnung der Reichweite von E-Fahrzeugen

**Amerikanischer Standard zur Berechnung der Reichweite von E-Fahrzeugen

***Reichweite bei ausschließlichem Stadtverkehr

http://www.think.no/